|  | Ｃ Ｓ Ｃ 使 用 說 明 書 | １／５ |
| --- | --- | --- |
| Ｃ４００１Ａ |  | ８９.１０.１７ |
| 圖 號: Ｃ４００１Ａ 名 稱: 線性加減速控制器 說 明: 本控制器乃將輸入設定信號施以一特定時間的延遲,防止輸入設定信號於加減 速時的瞬間急遽變化對機械產生有害的衝擊而影響產品之品質. 本控制器採用附件式設計, 可直接疊合於馬達控制主板上, 亦可獨立使用. 內 部附加前置回路, 最大輸出電流可達50mA, 極適合於比例連動控制時使用. 又加減速時間(ACC&DEC) 分別可調, 以配合實際操作之需要; 且有歸零調 整鈕(BS) 與增益調整鈕(GN)來匹配系統控制使用; 使本控制器更富有極大之 控制彈性, 可得極佳之控制線性度0.15% 以內. 有外部復置(RS)功能可供急 停與初值預定使用; 並有慣性補償輸出信號以提供特殊之控制系統使用. 本控制器亦可作為前置放大器使用. 其他關於本控制器之相關特性, 使用調整方式, 請先詳細閱讀本說明書, 以 確保本控制器能發揮完全之功能. 四. 示 意 圖: |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
|  | Ｓ Ｆ Ｓ 使 用 說 明 書 | ２／５ |
| Ｃ４００１Ａ |  | ８９.１０.１７ |
| 五. 規 格: |
| 內 容 | 規 格 | 備 註 |
| 使 用 電 源 | +15V ± 1% mA + 輸出電流 (max) |  |
|  | -15V ± 1% mA + 輸出電流 (max) |  |
| 輸 入 信 號 | ±10V/100% | TB "IP1/IP2-0V" |
| 輸 入 信 號 | ±10V/100% | TB "OP-0V" |
| 輸 入 阻 抗 | 10K 歐 姆 | TB "IP1/IP2-0V" |
| 輸 出 電 流 | 50mA (Max) | TB "OP-0V" |
| ＢＳ | ±2% | VR "BS" |
| ＧＮ | ±20% | VR "GN" |
| ＤＧ | 100% - 1100% | VR "DG" |
| ＡＣＣ | 1 ～ 50 SEC | VR "ACC" |
| ＤＥＣ | 1 ～ 50 SEC | VR "DEC" |
| 線 性 度 | 0.15% | VR "DEC" |
| 六. 配 線 圖: |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
|  | Ｓ Ｆ Ｓ 使 用 說 明 書 | ３／５ |
| Ｃ４００１Ａ |  | ８９.１０.１７ |
| 註: 1.本控制器使用電源輸入端, 若直接疊合於馬達控制主板上, 則可利用SOCKET " S1" 直接從馬達控制主板上取得使用電源. 2.本控制若直接疊合於馬達控制主板上使用, 可直接從馬達控制主板上取得使用 電源.且"OP"信號亦可直接經SW1-5 輸入控制主板上, 若"OP"信號不想從SOC KET從SOCKET"S1"直接輸入控制主板時, 則將SW1-5 撥於"OFF" 位置即可. 並且"RS"信號亦可直接經由馬達控制主板來控制, 若不想由控制主板來控制時, 則將SW1-3 與SW1-4 撥於"OFF" 位置即可. 七. VR 一覽表: |
| 名 稱 | 功 能 | 調 整 範 圍 | 標 準 設 定 值 |
| ＢＳ | 零 點 調 整 鈕 | ±2% | ── |
| ＧＮ | 增 益 調 整 鈕 | ±20% | 0 % |
| ＤＧ | 慣 性 補 償 量 調 整 鈕 | 100%-1100% | ── |
| ＡＣＣ | 加 速 時 間 調 整 鈕 | 1 - 50S | 5 S |
| ＤＥＣ | 減 速 時 間 調 整 鈕 | 1 - 50S | 5 S |
| 八. 端子台一覽表: |
| 名 稱 | 功 用 | 標 準 規 格 |
| ＲＳ | 復 歸 控 制 端 | ──── |
| ＩＰ１ | 設 定 信 號 輸 入 端 | ±10V/100% |
| ＩＰ２ | 設 定 信 號 輸 入 端 | ±10V/100% |
| ０Ｖ | 零 電 位 端 子 | 0V |
| ＯＰ | 設 定 信 號 輸 出 端 | ±10V/100% |
| ＣＰ | 慣 性 補 償 信 號 輸 出 端 | ──── |
| ＋Ｖ | 使 用 電 源 輸 入 端 | +15V±1% |
| －Ｖ | 使 用 電 源 輸 入 端 | -15V±1% |
| 九.SOCKET 一覽表: |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
|  | Ｓ Ｆ Ｓ 使 用 說 明 書 | ４／５ |
| Ｃ４００１Ａ |  | ８９.１０.１７ |
| 名 稱 | 說 明 |
| Ｓ １ | 輔 助 使 用 電 源 輸 入 端,"OP"信 號 輸 出 端 與"RS" 復 歸 控 制 端 |
| Ｓ ２ | 加 減 速 時 間 輔 助 控 制 端 |
| 十. SW1 一覽表: |
| 編 號 | 位 置 | 說 明 | 設 定 值 |
| １ | ＯＮ | 控制 "CP"輸出端之信號為加速或減速之信號 | ＯＦＦ |
|  | ＯＦＦ | ───── |  |
| ２ | ＯＮ | 控制 "CP"輸出端為加減速微分信號 | ＯＮ |
|  | ＯＦＦ | ───── |  |
| ３．４ | ＯＮ | 控制"RS"復歸信號,可從SOCKET"S1"來控制 | ＯＮ |
|  | ＯＦＦ | 控制"RS"復歸信號,不由SOCKET"S1"來控制 |  |
| ５ | ＯＮ | 控制"OP"設定信號,可從SOCKET"S1"來控制 | ＯＮ |
|  | ＯＦＦ | 控制"OP"設定信號,不從SOCKET"S1"來控制 |  |
| 註: SW1-1 與 SW1-2不可同時撥于"ON"之位置 十 注意事項: 請勿對本控制器作絕緣耐壓測試. 請勿任意更改本控制器, 內部"已設定好數值" 之VR 與各端子間之接線. 使用本控制器, 應符合" 本說明書" 所述之規定 十 調 整: 1."BS" VR 之調整 當設定輸入信號為零時, 調整"BS" VR 使設定信號輸出端(TB"OP-0V") 之電壓準 位為0V 即可. (PS:"BS" VR 於出廠前已調整完成) 2."GN" VR 之調整 依實際之系統匹配使用性調整之. (PS:"GN" VR 於出廠前已依設定輸入信號為±10V/100% 時,調整設定輸出信號為 ±10V/100%) |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
|  | Ｓ Ｆ Ｓ 使 用 說 明 書 | ５／５ |
| Ｃ４００１Ａ |  | ８９.１０.１７ |
| 3."DG" VR 之調整 依實際之系統匹配使用性調整之. 4."ACC" VR 之調整 依實際運用之需要設定之 (PS:"ACC" VR 於出廠前已設定為 5SEC) 5."DEC" VR 之調整 依實際運用之需要設定之 (PS:"DEC" VR 於出廠前已設定為 5SEC) |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |