| Ｃ４００４Ａ | Ｎ Ｆ Ｂ 使 用 說 明 書 | １／４ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ８９.１１.３０ |
|  | 一. 圖 號: Ｃ４００４Ａ 二. 名 稱: 速度回授控制器 三. 說 明: 本控制器乃針對速度回授時的交流訊號, 於變換整流為直流訊號時常有非 線性問題的困擾存在. 因此本控制器乃利用理想二極體線路原理, 再配合 歸零調整鈕(B S)與增益調整鈕(GN)而獲得一線性度極性(0.25%以內) 的 控制性能. 本控制器採用附件式設計, 可直接疊合于馬達控制主板上亦可獨立使用. 可依實際控制系統匹配之需要而更改內部零件(極性); 再配合歸零(BS) 和增益(GN)調整鈕, 而使得本控制器更富有彈性.(參考13 附註之說明) 本控制器做TG回授用時可使馬達在低速起動(1rpm)運轉且同樣可以維持 其線性度而且穩定度可達到0.1%以下, 因此本控制器極適合用於比例連 動控制使用. 其他關於本控制器之相關特性, 使用調整方法等, 請先詳 細閱讀本說明書以確保本控制器能發揮完全功能. 四. 示意圖: |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
| Ｃ４００４Ａ | Ｎ Ｆ Ｂ 使 用 說 明 書 | ２／４ |
|  |  | ８９.１１.３０ |
| 五. 規 格: |
| 內 容 | 規 格 | 備 註 |
| 使 用 電 源 | +15V ± 1% 15 mA (max) |  |
|  | -15V ± 1% 20 mA (max) |  |
| 輸 入 信 號 | AC TG 20V/1000RPM(1750RPM/100%) | JP " AC " |
|  | DC TG 30V/1000RPM(1750RPM/100%) | JP " DC1 " |
|  | DC TG 60V/1000RPM(1750RPM/100%) | JP " DC2 " |
| 輸 出 信 號 | 10Vdc/100% 5mA | TB " OP-0V " |
| ＢＳ | ±2% | VR "BS " |
| ＧＮ | ±35% | VR "GN " |
| 線 性 度 | 0.25% |  |
| 六. 配線圖: |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
| Ｃ４００４Ａ | Ｎ Ｆ Ｂ 使 用 說 明 書 | ３／４ |
|  |  | ８９.１１.３０ |
| 註: 1.本控制器使用電源輸入端, 若直接疊合于馬達控制主板上則可利用SOCKET"S1" 直接從馬達控制主板上取得使用電源. 2.本控制器若直接疊合于馬達控制主板上使用時, 可直接從馬達控制主板取的電 源且OP 信號亦可直接經JP 輸入控制主板上, 若OP信號不想從SOCKET"S1"直接 輸入控制主板上, 則將JP 之SOCKET 拔起即可. 七. VR一覽表: |
| 名 稱 | 功 用 | 調 整 範 圍 | 標 準 設 定 值 |
| ＢＳ | 零 點 調 整 鈕 | ±2% | ───── |
| ＧＮ | 增 益 調 整 鈕 | ±35% | ───── |
| 八. 端子台一覽表: |
| 名 稱 | 功 用 | 標 準 規 格 |
| TG1 , TG2 | 速 度 信 號 輸 入 端 | AC 35V |
|  |  | DC1 52.5V / 1750RPM 100% |
|  |  | DC2 105V |
| ＯＰ | 回 授 信 號 輸 出 端 | 10VDC 100% |
| ０Ｖ | 零 電 位 端 子 | 0V |
| ＋Ｖ | 使 用 電 源 輸 入 端 | +15V ± 1% |
| －Ｖ | 使 用 電 源 輸 入 端 | -15V ± 1% |
| 九. SOCKET 一覽表: |
| 名 稱 | 說 明 |
| Ｓ１ | 輔助使用電源輸入端 " OP " 信號輸出端 |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
| Ｃ４００４Ａ | Ａ Ｗ Ｃ 使 用 說 明 書 | ４／４ |
|  |  | ８９.１１.３０ |
| 十. JP 一覽表 : |
| 名 稱 | 說 明 |
| ＪＰ | 控 制 OP 信 號 可 從 SOCKET"S1" 輸 出 |
| ＡＣ | 選 擇 AC TG 20V/1000RPM 信 號 輸 入 |
| ＤＣ１ | 選 擇 DC TG 30V/1000RPM 信 號 輸 入 |
| ＤＣ２ | 選 擇 DC TG 60V/1000RPM 信 號 輸 入 |
| 十 注 意 事 項: 請勿對本控制器作絕緣耐壓測試. 請勿任意更改本控制器內部"已設定好數值" 之 VR 與各端子間之接線. 使用本控制器應符合"本說明書" 所述之規定. 選擇 TG 訊號輸入時需符合 JP 一覽表說明之規定. 十 二. 調 整: "BS" VR之調整: 當輸入信號為零時, 調整"BS"VR使回授信號輸出端(TB "OP-0V")之電壓準位為 0V 即可 (PS: "BS"VR 於出廠前已調整完成) "GN" VR之調整: 依實際系統匹配使用性調整之. (PS: "GN"VR 於出廠前已依輸入信號100% 時, 設定輸出信號為10VDC/100%) 十 附 註: 1. 本控制器標準輸出為正回授, 若輸出要改為負回授者, 則將二極體 D3,D4 及電容 C7 的極性反相即可. 2. 本控制器輸出若要為負回授最大值優先電路者, 則將 D3,D4,C7 極性 改變外,另將 C4 及 R7 改為DIODE 並注意其極性( 如本控制器PC板上所 示之方向). |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |